ANALISIS KEBUTUHAN AIR BERSIH – STUDI KASUS PERENCANAAN JARINGAN PIPA DITRIBUSI DI DESA PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DENGAN APLIKASI EPANET 2.0

Suryadi1, M. Gasali M2.,

1Alumni Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Islam Indragiri

2,Dosen Tetap Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas islam Indragiri.

Email: alfa.boyone@gmail.com (korespondensi)

Abstract

Clean water is an important part of human life, so the availability of clean water is very influential for human life. The effect of the availability of clean water is not only on household needs, but also on the social, economic, and public facilities sectors, along with increasing population growth. Transfer Village is a village located in Keritang District with a village area of ​​77.15 Km2, with a population in 2015 of 7,146 people. With the increasing number of population each year getting higher, the need for clean water also increases.

Pipeline design using the EPANET 2.0 application is expected to be able to answer the need for minung water in the study area. From the results of the study it was found that the discharge of clean water projection results in 2025 with 100% service level and 90 liters / person / day needs, average needs in the amount of 13.02 liters / second, the maximum daily requirement is 14.97 liters / second and the peak hour requirement is 21.48 liters / second

Keywords: EPANET 2.0, Distribution Network, Program Simulation

Abstrak

Air bersih merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, sehingga ketersediaan air bersih sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Pengaruh dari ketersediaan air bersih tidak hanya pada kebutuhan rumah tangga, tetapi berpengaruh pada sektor sosial, ekonomi, maupun fasilitas umum, seiring dengan peningkatan pertumbuhan penduduk. Desa Pengalihan adalah desa yang terletak di Kecamatan Keritang dengan luas desa 77,15 Km2, dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 7.146 Jiwa. Dengan meningkatnya jumlah penduduk tiap tahun yang semakin tinggi, maka kebutuhan air bersih juga meningkat.

Desain pipa dengan menggunakan aplikasi EPANET 2.0 diharpakan mampu menjawab kebutuhan akan air minung pada daerah penelitian, dari hasil kajian didapatkan bahwa debit kebutuhan air bersih hasil proyeksi penduduk tahun 2025 dengan tingkat pelayanan 100 % dan kebutuhan 90 liter/orang/hari, kebutuhan rata-rata sebesar 13,02 liter/detik, kebutuhan harian maksimum sebesar 14,97 liter/detik dan kebutuhan jam puncak sebesar 21,48 liter/detik

Kata kunci: EPANET 2.0, Jaringan Distribusi, Simulasi Program

- PENDAHULUAN

Air bersih merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, sehingga ketersediaan air bersih sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Pengaruh dari ketersediaan air bersih tidak hanya pada kebutuhan rumah tangga, tetapi berpengaruh pada sektor sosial, ekonomi, maupun fasilitas umum, seiring dengan peningkatan pertumbuhan penduduk.

Kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan yang tidak terbatas dan berkelanjutan. Peningkatan kebutuhan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, peningkatan derajat kehidupan warga serta perkembangan kota/kawasan pelayanan ataupun hal yang berhubungan dengan peningkatan kondisi sosial dan ekonomi warga.

Kepadatan penduduk berkaitan erat dengan peningkatan pertumbuhan penduduk dan mempengaruhi aktivitas, perkembangan dalam segi sosial, ekonomi, serta pengembangan fasilitas umum, sehingga tingkat kebutuhan air bersih akan meningkat pula. Namun pada kenyataannya kualitas dan kuantitas sumber air berbanding terbalik dengan peningkatan pertumbuhan penduduk, khususnya didaerah perdesaan.

Desa Pengalihan adalah desa yang terletak di Kecamatan Keritang dengan luas desa 77,15 Km2, dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 7.146 Jiwa. Dengan meningkatnya jumlah penduduk tiap tahun yang semakin tinggi, maka kebutuhan air bersih juga meningkat, adapun sebagian besar penyediaan air bersih diwilayah ini bersumber dari mata air dan sumur-sumur pribadi, hal ini terjadi karena jaringan sistem perpipaan yang ada di desa Pengalihan Kecamatan Keritang sudah tidak berfungsi lagi, dikarenakan tidak bisa memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di desa Pengalihan Kecamatan Keritang, dari hal tersebut maka diperlukan Desain Saluran Air Bersih Pipa Distribusi di desa Pengalihan Kecamatan Keritang untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

Ditinjau dari masalah diatas, perlu adanya design dan pengembangangan sistem jaringan air bersih yang memenuhi syarat kualitas dan kuantitas untuk memenuhi kebutuhan manusia, karena dalam beberapa tahun mendatang diprediksi bahwa jumlah penduduk semakin padat.

- TINJAUAN PUSTAKA

  - Sumber Air

Sumber air dalam sistem penyediaan air merupakan suatu komponen yang mutlak harus ada, karena tanpa sumber air sistem penyediaan air tidak akan berfungsi. Berdasarkan daur hidrologi, dialam ada beberapa jenis sumber air dimana masing-masing mempunyai karateristik spesifik.

Sebagaimana kita ketahui bahwa mahluk hidup tanpa terkecuali membutuhkan air. Dimana air dapat tersedia berbentuk padat ( es ), cairan ( air ) dan penguapan. Pada manusia, air selain sebagai konsumen makan dan minum juga untuk keperluan pertanian. Industri, dan kegiatan lain. Dengan perkembangan peradaban dan jaman serta semakin banyaknya penduduk akan menambah aktifitas kehidupan. Hal ini berarti pula akan menambah kebutuhan air bersih.

    - Siklus Hidrologi

Tahap pertama siklus hidrologi adalah proses penguapan (evaporasi) air laut dan permukaan. Uap dibawa keatas daratan oleh masa udara yang bergerak. Bila didinginkan hingga titik embunnya, maka uap akan terkondensasi menjadi butiran air yang dapat dilihat berbentuk kabut. Dalam kondisi meteorologis yang sesuai, butiran-butiran air kecil berkembang cukup besar untuk dapat jatuh kepermukaan bumi sebagai hujan.

Pendinginan masa udara yang besar terjadi karena pengangkatan. Berkurangnya tekanan yang diakibatkan oleh berkurangnya suhu, sesuai dengan hukum tentang gas yang berlaku. Pengangkatan orografis akan terjadi bila udara dipaksa naik diatas suatu hambatan yang berupa gunung. Oleh sebab itu lereng gunung yang berada pada arah angin biasanya menjadi daerah yang berpotensi hujan lebat.

    - Jenis Sumber Air

Sumber air merupakan bagian dari suatu daur ulang hidrologi, secara umum sumber air dibagi menjadi beberapa kelompok. Sumber air yang berada dibumi ini meliputi :

- Air Laut

Air terasa asin karena mengandung garam NaCI. Kadar garam NaCI dalam air laut berkisar 3 %. Untuk kondisi seperti ini, air laut tidak memenuhi syarat untuk dijadikan air minum/air bersih.

- Air Atmosfer (Air Meteorologik)

Sifatnya murni, sangat bersih, tetapi karena adanya pencemaran udara, maka untuk menjadikannya sumber air bersih/minum hendaknya pada waktu menampung air hujan tidak dimulai pada saat awal hujan turun kerena masih banyak mengandung polutan.

- Air Permukaan

Bersumber dari air hujan yang mengalir dipermukaan bumi. Air permukaan terdiri dari :

- Air Sungai

Meliputi aliran air, alur sungai bantaran, dan area yang dinyatakan sungai.

- Air Rawa / Danau / Waduk

Merupakan bentuk cekungan permukaan tanah baik alamiah maupun buatan dan didalamnya terdapat genangan air dengan volume relatif besar.

- Air Tanah ( Ground Water )

Terdiri dari air tanah dangkal, air dalam tanah dan mata air.

- Air tanah dangkal

Terjadi karena proses peresapan air dalam tanah. Terdapat pada kedalaman kurang lebih 15 meter dari permukaan. Sebagai sumur untuk sumber air bersih cukup baik dari segi kualitas tetapi kualitas sangat tergantung pada musim.

- Air dalam tanah

Pengambilan air didalam tanah dilakukan dengan menggunakan bor dan memasukkan pipa kedalam permukaan tanah. Umumnya terdapat pada kedalaman 100 – 200 meter dibawah permukaan tanah. Dapat terjadi artesis ( semburan kepermukaan ) jika tekanan besar

- Mata air

Merupakan air tanah yang keluar dengan sendirinya kepermukaan tanah berdasarkan bentuk keluarnya,dapat terbagi menjadi :

- Rembesan : yaitu air keluar dari lereng-lereng (celah-celah)

- Umbulan : yaitu air tanah yang keluar kepermukaan pada daerah yang datar.

  - Persyaratan Air Bersih

- Persyaratan Kualitatif.

Persyaratan kualitas menggambarkan mutu atau kualitas dari air baku air bersih.  Persyaratan ini meliputi persyaratan fisik, persyaratan kimia, persyaratan biologis dan persyaratan radiologis. Syarat-syarat tersebut berdasarkan Permenkes No. 416/Menkes/PER/IX/1990 dinyatakan bahwa persyaratan kualitas air bersih adalah sebagai berikut :

- Syarat-syarat Fisik

Secara fisik air bersih harus jernih, tidak berbau dan tidak berasa.

- Syarat-syarat Kimia

Air bersih tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia.

- Syarat-syarat Bakteriologis dan Mikrobiologis

Air bersih tidak boleh mengandung kuman patogen dan parasitik yang  mengganggu kesehatan. Persyaratan bakteriologis ini ditandai dengan tidak  adanya bakteri  E. coli  atau  Fecal coli  dalam air.

- Syarat-syarat Radiologis

Persyaratan radiologis mensyaratkan bahwa air bersih tidak boleh mengandung zat yang menghasilkan bahan-bahan yang mengandung radioaktif, seperti sinar alfa, beta dan gamma.

- Persyaratan Kuantitatif

Persyaratan kuantitas dalam penyediaan air bersih adalah ditinjau dari banyaknya air baku yang tersedia. Artinya air baku tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan daerah dan jumlah penduduk yang akan dilayani.

- Persyaratan Kontinuitas

Air baku untuk air bersih harus dapat diambil terus menerus dengan fluktuasi debit yang relatif tetap, baik pada saat musim kemarau maupun musim hujan. Kontinuitas juga dapat diartikan  bahwa air bersih harus tersedia 24 jam per hari, atau setiap saat diperlukan, kebutuhan air tersedia. Akan tetapi kondisiideal tersebut hampir tidak dapat dipenuhi pada setiap wilayah di Indonesia, sehingga untuk menentukan tingkat kontinuitas pemakaian air dapat dilakukan dengan cara pendekatan aktifitas konsumen terhadap prioritas pemakaian air.Prioritas pemakaian air yaitu minimal selama 12 jam per hari, yaitu pada jam-jam aktifitas kehidupan, yaitu pada pukul 06.00 – 18.00 WIB.  Kontinuitas aliran sangat penting ditinjau dari dua aspek.Pertama adalah kebutuhan konsumen. Sebagian besar  konsumen memerlukan air untuk kehidupan dan pekerjaannya, dalam jumlah  yang tidak ditentukan. Karena itu, diperlukan pada waktu yang tidak ditentukan.Karena itu, diperlukan reservoir pelayanan dan fasilitas energi yang siap setiap saat.

Sistem jaringan perpipaan didesain untuk membawa suatu kecepatan aliran tertentu. Kecepatan dalam pipa tidak boleh melebihi 0,6–1,2 m/dt. Ukuran pipa harus tidak melebihi dimensi  yang diperlukan dan juga tekanan dalam sistem harus tercukupi. Dengan analisis jaringan pipa distribusi, dapat ditentukan dimensi atau ukuran pipa yang diperlukan sesuai dengan tekanan minimum yang diperbolehkan agar kuantitas aliran terpenuhi

  - Kebutuhan Air Domestik

Kebutuhan air domestik adalah kebutuhan air bersih bagi para penduduk untuk kepentingan sehari-hari.

Tabel 1 Standar Kebutuhan Air Domestik

| Uraian | Kata Kota Berdasarkan Jumlah Penduduk |
| --- | --- |
|  | Metro >1.000.000 | Besar 500.000 s/d 1.000.000 | Sedang 100.000 s/d 500.000 | Kecil 20.000 s/d 100.000 | IKK dan Desa < 20.000 |
| Sambungan rumah tangga (liter/orang/hari) | 190 | 170 | 150 | 130 | 100 |
| Jumlah Jiwa / SR | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sambungan Umum (liter/orang/hari) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Jumlah Jiwa / SU | 100 | 100 | 100 | 100-200 | 200 |
| Kehilangan Air (%) | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
| Faktor Jam Puncak | 1,65-2,0 | 1,65-2,0 | 1,65-2,0 | 1,65 | 1,65 |
| Sisa Tekanan di penyediaan air (mka) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Jam Operasi | 24 jam | 24 jam | 24 jam | 24 jam | 24 jam |

Sumber : Ditjen Cipta Karya DPU

  - Kebutuhan Air Domestik

Kebutuhan air non domestik adalah kebutuhan air bersih untuk sarana dan prasarana daerah yang teridentifikasi ada atau bakal ada berdasarkan rencana tata ruang.

Tabel 2 Kebutuhan Air Non Domestik untuk Katagori Kota I, II, III, IV

| Sektor | Nilai Kebutuhan | Satuan |
| --- | --- | --- |
| Sekolah | 10 | liter/murid/hari |
| Rumah Sakit | 200 | liter/bed/hari |
| Puskesmas | 2.000 | liter/hari |
| Mesjid | 3.000 | liter/hari |
| Perkantoran | 10 | liter/pegawai/hari |
| Pasar | 12.000 | liter/hektar/hari |
| Hotel | 150 | liter/bed/hari |
| Rumah makan | 100 | Liter/tempat duduk/hari |
| Komplek militer | 60 | liter/orang/hari |
| Kawasan industri | 0,2-0,8 | liter/detik/hektar |
| Kawasan Pariwisata | 0,1-0,3 | liter/detik/hektar |

Sumber : Ditjen Cipta Karya DPU

Tabel 3 Kebutuhan Air Non Domestik untuk Katagori V (Desa)

| Sektor | Nilai Kebutuhan | Satuan |
| --- | --- | --- |
| Sekolah | 5 | liter/murid/hari |
| Mesjid | 3.000 | liter/hari |
| Musholla | 2.000 | liter/hari |
| Rumah sakit | 200 | liter/bed/hari |
| Puskesmas | 1.200 | liter/pegawai/hari |
| Hotel | 90 | liter/hari |
| Kawasan industri | 10 | liter/hari |

Sumber : Ditjen Cipta Karya DPU

Keriteeria teknis yang dipersyaratkan untuk daerah pedesaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Kriteria Teknis Penyediaan Air Bersih

| No | Uraian | Kriteria |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hidran Umum ( HU ) | 30 liter/orang/hari |
| 2 | Sambungan Rumah ( SR ) | 90 liter/orang/hari |
| 3 | Lingkup Pelayanan | 60 – 100 % |
| 4 | Perbandingan HU : SR | 20:80 – 50:50 |
| 5 | Kebutuhan Non Domestik | 20 % |
| 6 | Kehilangan air akibat kebocoran | 20 % |
| 7 | Faktor puncak untuk harian maksimum | 1.5 x Qr |
| 8 | Pelayanan HU | 100 orang / unit |
| 9 | Pelayanan SR | 10 orang / unit |
| 10 | Jam operasi | 12 jam / hari |
| 11 | Aliran maksimum HU | 3000 liter/hari |
| 12 | Aliran maksimum SR | 900 liter/hari |

Sumber : Pedoman Teknis Penyediaan Air Bersih IKK Pedesaan, 1990

  - Metode Perkiraan Jumlah Penduduk

Perkiraan dan pertambahan jumlah penduduk erat sekali hubungannya dengan perencanaan suatu sistem penyediaan air bersih pada suatu daerah. Perkembangan dan pertambahan jumlah penduduk akan menentukan besarnya kebutuhan air bersih dimasa yang akan datang dimana hasilnya merupakan harga pendekatan dari hasil sebenarnya. Dalam memperkirakan jumlah penduduk pada masa yang akan datang, ada beberapa cara atau metode yang umum di gunakan, diantaranya:

    - Metode Geometri

Perhitungan perkembangan populasi berdasarkan pada angka kenaikan penduduk rata-rata pertahun. Persentase pertumbuhan penduduk rata-rata dapat dihitung dari data sensus tahun sebelumnya. Persamaan yang digunakan untuk metode geometrik adalah:

Pn	=	Po ( 1 + r )n

Dimana

Pn	= jumlah penduduk pada tahun ke n

Po	= jumlah penduduk pada tahun dasar

r	= laju pertumbuhan penduduk ( % )

n 	= kurun waktu proyeksi

    - Metode Aritmatika

Metode perhitungan dengan cara aritmetika didasarkan pada kenaikan rata – rata jumlah penduduk dengan menggunakan data terakhir dan rata – rata sebelumnya. Dengan cara ini perkembangan dan pertambahan jumlah penduduk akan bersifat linier. Perhitungan ini menggunakan persamaan berikut :

Pn	=	Po + r ( n )

r	=

Dimana

Pn =	jumlah penduduk pada akhir tahun

Po	=	jumlah penduduk pada awal tahun

r	=	rata-rata pertumbuhan penduduk tiap tahun

n	=		Kurun waktu proyeksi

  - Kehilangan Air

Kehilangan air didefinisikan sebagai jumlah air yang hilang akibat :

- Akibat pemasangan yang tidak tepat

- Terkena tekanan dari luar sehingga menyebabkan pipa retak atau pecah

- Penyambungan liar.

  - Kebutuhan Air Total

Kebutuhan air total adalah total kebutuhan air baik domestik, non domestik ditambah kehilangan air.

Qr = Qd + Qn + Qa

Dimana

Qr	=	Kebutuhan air rata-rata (ltr/hari)

Qd	=	Kebutuhan air domestik (ltr/har)

Qn	= 	Kebutuhan air non domestik (ltr/hari)

Qa	= 	Kehilangan air (ltr/hari)

  - Kebutuhan Air Harian Maksimum dan Jam Puncak

Kebutuhan air harian maksimum (max da) adalah kebutuhan air pada hari tertentu dalam setiap minggu, bulan dan tahun dimana kebutuhan airnya sangat tinggi. Kebutuhan air jam puncak (peak) adalah kebutuhan air pada jam-jam tertentu dalam satu hari dimana kebutuhan airnya akan memuncak.

Berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pedoman/petunjuk teknik dan manual. Air Minum Perkotaan, NSPM Kimpraswil 2002, kebutuhan air harian maksimum dihitung berdasarkan faktor pengali yaitu 1,15 – 1,20 di kali dengan kebutuhan air total. Dan untuk kebutuhan air jam puncak dihitung berdasarkan faktor pengali yaitu 1,65 – 1,75 dikali dengan kebutuhan air total.

Qm 	= 1,15 x Qt

Dimana

Qm	= 	Debit kebutuhan air harian maksimum ( ltr/hari )

Qt	=	Debit kebutuhan air total ( ltr/hari )

Qp  =  1,65 x Qt

Dimana

Qp = Debit kebutuhan air jam puncak (ltr/hari )

Qt	=	Debit kebutuhan air total (ltr/hari )

  - Sistem Transmisi

Sistem transmisi adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menyalurkan air bersih dari tempat pengambilan (intake) sampai tempat pengolahan atau dari tempat pengolahan ke jaringan distribusi. Metode transmisi dapat dikelompokkan menjadi :

- Sistem gravitasi

Sistem ini digunakan apabila kondisi persediaan berada pada elevasi yang lebih tinggi  dibandingkan dengan unit distribusi. (Babbitt, Harold E.1960)

2.	Sistem pompa

Prinsip sistem ini adalah dengan memberikan energi pada aliran air, sehingga air dapat mencapai unit distribusi yang memiliki elevasi lebih tinggi dibandingkan dengan sumber persediaan. (Babbitt, Harold E.1960).

  - Sistem Distribusi

Sistem distribusi adalah sistem penyaluran atau pembagian dengan menyediakan sejumlah air dari Reservoir ke konsumen. Sistem distribusi yang ekstensif diperlukan untuk menyalurkan air ke masing-masing konsumen dalam jumlah yang dibutuhkan dengan tekanan yang cukup.

    - Sistem Reservoir Distribusi

Sistem Reservoir Distribusi adalah sistem pembagian air kepada konsumen dengan menggunakan reservoir, baik menggunakan sistem tranmisi gravitas maupun sistem tranmisi pompa.

Fungsi Reservoir adalah sebagai berikut :

- Tempat menampung dan menyimpan air.

- Pusat distribusi untuk disalurkan ke jaringan lain.

- Pemerataan aliran dan tekanan akibat perbedaan perbedaan pemakaian di daerah distribusi.

    - Sistem Pipa Distribusi

Sistem Pipa Distribusi adalah sistem pembagian air kepada konsumen dengan menggunakan pipa. Dalam hal ini perlu diperhatikan besarnya kehilangan energi yang terjadi, sehingga tidak mengurangi debit yang ada. Pada umumnya sistem perpipaan untuk distribusi terdiri dari:

  - Pipa Primer atau Pipa Induk (Supply Main Pipe)

  - Pipa Sekunder (Arterial main Pipe)

  - Pipa Tersier

  - Pipa Servis

  - Kerugian Head (Head Losses)

Air yang mengalir dalam jalur pipa akan mengalami kehilangan energi (energy grade line), hilangnya energi tersebut secara garis besar dibedakan menjadi 2 bagian utama yaitu : mayor loss dan minor loss (J.K., Robert, 2002).

Mayor loss adalah Aliran fluida yang melalui pipa akan selalu mengalami kerugian head. Hal ini disebabkan oleh gesekan yang terjadi antara fluida dengan dinding pipa atau perubahan kecepatan yang dialami oleh aliran fluida (kerugian kecil). Minor loss adalah kerugian karena kelengkapan pipa seperti, siku, sambungan, katup dan sebagainya.

  - Epanet 2.0

Epanet 2.0 memiliki keguanaan sebagai berikut:

- Didesain sebagai alat untuk mengetahui perkembangan dan pergerakan air serta degradasi unsur kimia yang ada dalam air pipa distribusi.

- Dapat digunakan sebagai dasar analisa dan berbagai macam sistem distribusi, detail desain, model kalibrasi hidrolik, analisa sisa khlor dan berbagai unsur lainnya.

- Dapat membantu menentukan alternatif strategis managemen dan sistem jaringan pipa distribusi air bersih.

    - Input Data dalam Epanet 2.0

Data data yang dibutuhkan dalam Epanet 2.0 sangat penting sekali dalam proses analisa, evaluasi dan simulasi jaringan air bersih berbasis Epanet. Input data yang dibutuhkan adalah :

- Peta Jaringan

- Node / Junction / titik dari komponen distribusi

- Elevasi

- Panjang pipa distribusi

- Diameter dalam pipa

- Jenis pipa yang digunakan

- Umur pipa

- Jenis sumber pipa ( mata air, sumur bor, dan lain – lain )

- Spesifikasi pompa ( bila digunakan )

- Bentuk dan ukuran reservoir

- Beban maseng – meseng node

- Faktor fluktuasi pemakaian air

- Kosentrasi khlor disumber

    - Gambaran Umum

Workspace dasar Epanet dapat dilihat gambar berikut. Terdiri dari elemen-elemen : Menu Bar, dua buah tool bar, status bar, Network map window, dan property Editor window. Penjelasan masing – masing elemen ada pada gambar berikut ini :

Gambar 1. Program Epanet 2.0

- METODOLOGI PENELITIAN

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa dan suatu permasalahan dalam perencanaan ini serta pertimbangan batasan batasan dan ruang lingkup perencanaan, maka rencana pembuatan pekerjaan ini akan mengikuti bagan aliran (Flow Chart ) seperti pada gambar 2 berikut:

Start

Survey

Inventarisasi Data

Analisisi Data

Hasil Pembahasan

Kesimpulan & Saran

end

Gambar 2. Bagan Alir Penelitian

- HASIL DAN PEMBAHASAN

# Perkiraan Penduduk 2025

Dalam membuat perkiraan jumlah penduduk sampai tahun 2025, penulis menggunakan dua metode yaitu metode Aritmetika dan metode Geometri. Hal tersebut dilakukan untuk membandingkan metode mana yang menghasilkan perkiraan jumlah penduduk yang paling besar dan selanjutnya akan digunakan sebagai dasar memperkirakan kebutuhan air bersih penduduk pada masa yang akan datang.

Dalam memperkirakan jumlah penduduk, digunakan data-data jumlah penduduk sebelumnya. Adapun data-data jumlah penduduk desa Pengalihan Kecamatan Keritang yang menjadi data proyeksi adalah dari tahun 2013-2025. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Jumlah Penduduk Desa Pengalihan Keritang

| No. | Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2013 | 6.795 |
| 2. | 2014 | 7.057 |
| 3. | 2015 | 7.146 |

Sumber : BPS Kota Tembilahan

# Metode Geometri

Pn	=	Po ( 1 + r )n

Atau

r	= 	1/t1

r 	=	1/31

= 	( 1,05166 )0,333 – 1

= 	1,016913 – 1

= 	0,017 atau 1,7 %

Pn	=	7.146 ( 1 + 1,7% )10

=	8.458 jiwa

# Metode Aritmetika

Metode Aritmatika menggunakan rumus :

r 	=

r	=

r	=	175 jiwa

Sehingga persamaan menjadi :

Pn	=	Po + r ( n )

Pn	=	7.146 + 175 ( 10 ) = 8.896 Jiwa

Tabel 5. Pertumbuhan Penduduk sampai tahun 2025

| Tahun | Metode | Rata-rata Pertumbuhan Penduduk |
| --- | --- | --- |
|  | Aritmetika | Geometri |  |
| 2015 | 7.146 | 7.146 | 7.146 |
| 2016 | 7.321 | 7.267 | 7.294 |
| 2017 | 7.496 | 7.391 | 7.444 |
| 2018 | 7.671 | 7.516 | 7.594 |
| 2019 | 7.846 | 7.644 | 7.745 |
| 2020 | 8.021 | 7.774 | 7.898 |
| 2021 | 8.196 | 8.906 | 8.051 |
| 2022 | 8.371 | 8.040 | 8.206 |
| 2023 | 8.546 | 8.177 | 8.362 |
| 2024 | 8.721 | 8.316 | 8.519 |
| 2025 | 8.896 | 8.458 | 8.677 |

Sumber : Hasil analisis

# Perkiraan Kebutuhan Air

Perkiraan kebutuhan air bersih dihitung sesuai kebutuhan wilayah, kebutuhan air total tersebut merupakan dasar untuk menghitung sistem penyediaan air minum. Perhitungan kebutuhan air bersihdapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.  Kebutuhan Air Bersih

| No | Uraian | Satuan | Jumlah Penduduk Pada Tahun Proyeksi |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2020 | 2025 |
| 1 | Jumlah penduduk (Aritmetika ) | jiwa | 7.146 | 8.021 | 8.896 |
|  | Jumlah penduduk (Geometri ) | jiwa | 7.146 | 7.774 | 8.458 |
|  | Rata-rata Jumlah Penduduk | jiwa | 7.146 | 7.898 | 8.677 |
|  | Akses pelayanan SAB eksisting | Jiwa | - | - | - |
|  |  | % | 0 | 0 | 0 |
|  | Pelayanan penduduk | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | jiwa | 7.146 | 7.898 | 8,677 |
| 2 | Pelayanan SR | % | - | 100 | 100 |
|  |  | jiwa | - | 7.898 | 8,677 |
|  |  | jiwa/sb | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Jmlh. Sb | - | 1.580 | 1.735 |
|  | Pemakaian Air | Lt/org/hr | 90 | 90 | 90 |
|  |  | Lt/sb/hr | 450 | 450 | 450 |
|  |  | Lt/det | - | 8,23 | 9,04 |
| 3 | Pelayanan KU / HU | % | - | - | - |
|  |  | jiwa | - | - | - |
|  |  | jiwa/HU | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Jmlh. HU | - | - | - |
|  | Pemakaian Air | Lt/org/hr | 60 | 60 | 60 |
|  |  | Lt/HU/hr | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
|  |  | Lt/det | - | - | - |
| 4 | Total Domestik | Lt/det | - | 8,23 | 9,04 |
| 5 | Total Non Domestik | % | 20 | 20 | 20 |
|  |  | Lt/det | - | 1,65 | 1,81 |
| 6 | Total Kebutuhan Air | Lt/det | - | 9,87 | 10,85 |
| 7 | Kehilangan Air | % | 20 | 20 | 20 |
|  |  | Lt/det | - | 1,97 | 2,17 |
| 8 | Kebutuhan Air |  |  |  |  |
|  | - Rata-rata | Lt/det | - | 11,85 | 13,02 |
|  | - Harian Maksimum | Faktor | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | Lt/det | - | 13,62 | 14,97 |
|  |  | Lt/menit | - | 817,41 | 898,07 |
|  |  | m3/jam | - | 49,04 | 53,88 |
|  |  | m3/hr | - | 1,177,07 | 1.293,23 |
|  | - Jam Puncak | Faktor | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
|  |  | Lt/det | - | 19,55 | 21,48 |
| 9 | Kebutuhan Air Baku | Faktor | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 10 | Kap. Reservoir | m3 | - | 235,4 | 258,6 |

Sumber : Hasil analisis

Kebutuhan air baku untuk melayani wilayah perencanaan adalah 14,97 liter/det. Rencana penduduk yang mendapat pelayanan dengan kapasitas air baku 14,97 liter/detik adalah 8.677 jiwa dengan kebutuhan air sebesar 90 liter/hari.

Tabel 7. Total Kebutuhan Air Bersih

| Tahun | Kebutuhan Domestik Liter/detik | Kebutuhan Non Domestik Liter/detik |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 7,44 | 1,49 |
| 2016 | 7,60 | 1,52 |
| 2017 | 7,75 | 1,55 |
| 2018 | 7,91 | 1,58 |
| 2019 | 8,07 | 1,61 |
| 2020 | 8,23 | 1,65 |
| 2021 | 8,39 | 1,68 |
| 2022 | 8,55 | 1,71 |
| 2023 | 8,71 | 1,74 |
| 2024 | 8,87 | 1,77 |
| 2025 | 9,04 | 1,81 |

Sumber : Hasil analisis

Kehilngan air sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8. Kehilangan Air

| Tahun | Kebutuhan Domestik (liter/detik) | Kebutuhan Non Domestik (liter/detik) | Kehilangan Air (liter/detik) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 7,44 | 1,49 | 1,79 |
| 2016 | 7,60 | 1,52 | 1,82 |
| 2017 | 7,75 | 1,55 | 1,86 |
| 2018 | 7,91 | 1,58 | 1,90 |
| 2019 | 8,07 | 1,61 | 1,94 |
| 2020 | 8,23 | 1,65 | 1,97 |
| 2021 | 8,39 | 1,68 | 2,01 |
| 2022 | 8,55 | 1,71 | 2,05 |
| 2023 | 8,71 | 1,74 | 2,09 |
| 2024 | 8,87 | 1,77 | 2,13 |
| 2025 | 9,04 | 1,81 | 2,17 |

Sumber : Hasil analisis

Tabel 9. Kebutuhan Air Rata-Rata

| Tahun | Kebutuhan Domestik (liter/detik) | Kebutuhan Non Domestik (liter/detik) | Kehilangan Air (liter/detik) | Kebutuhan Air Rata-Rata (liter/detik) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 7,44 | 1,49 | 1,79 | 10,72 |
| 2016 | 7,60 | 1,52 | 1,82 | 10,94 |
| 2017 | 7,75 | 1,55 | 1,86 | 11,17 |
| 2018 | 7,91 | 1,58 | 1,90 | 11,39 |
| 2019 | 8,07 | 1,61 | 1,94 | 11,62 |
| 2020 | 8,23 | 1,65 | 1,97 | 11,85 |
| 2021 | 8,39 | 1,68 | 2,01 | 12,08 |
| 2022 | 8,55 | 1,71 | 2,05 | 12,31 |
| 2023 | 8,71 | 1,74 | 2,09 | 12,54 |
| 2024 | 8,87 | 1,77 | 2,13 | 12,78 |
| 2025 | 9,04 | 1,81 | 2,17 | 13,02 |

Sumber : Hasil analisis

Tabel 4.7 Kebutuhan Air Harian Maksimum dan Jam Puncak

| Tahun | Kebutuhan Air Rata-Rata (liter/detik) | Kebutuhan Harian Max (liter/detik) | Kebutuhan Jam Puncak (liter/detik) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 10,72 | 12,33 | 17,69 |
| 2016 | 10,94 | 12,58 | 18,05 |
| 2017 | 11,17 | 12,84 | 18,42 |
| 2018 | 11,39 | 13,10 | 18,80 |
| 2019 | 11,62 | 13,36 | 19,17 |
| 2020 | 11,85 | 13,62 | 19,55 |
| 2021 | 12,08 | 13,89 | 19,93 |
| 2022 | 12,31 | 14,16 | 20,31 |
| 2023 | 12,54 | 14,42 | 20,70 |
| 2024 | 12,78 | 14,70 | 21,08 |
| 2025 | 13,02 | 14,97 | 21,48 |

Sumber : Hasil analisis

# Perhitungan Pipa Distribusi Menggunakan Program Epanet 2.0

Pipa distribusi menggunakan pipa PVC berdiameter 150 mm atau 6 inci sampai dengan diameter 50 mm atau 2 inci. Panjang Pipa 6 inci  150.56 meter, panjang pipa 4 inci 351 meter, panjang pipa 3 inci 1725 meter, dan panjang pipa 2 inci 423 meter. Perhitungan tekanan di jalur pipa distribusi dengan menggunakan sofware Epanet 2.0. Rencana jalur pipa uutuk melayani wilayah perencanaan berdasarkan hasil pengukuran disajikan dalam gambar pada halaman berikut.

.Gambar 3. jaringan pipa distribusi menggunakan Program Epanet 2.0

Berdasarkan hasil analisis di atas maka didapatkan kebutuhan air domestik untuk 10 tahun mendatang berdasarkan lokasi sebagai berikut:

Tabel 4.10 Kebutuhan Air Domestik 10 Tahun Mendatang

| Nama Jalan | Jumlah Jiwa | Kebutuhan Air (Lt/Org/Hr) | Kebutuhan Domestik (Lt/dtk) |
| --- | --- | --- | --- |
| Jl. Soebrantas | 560 | 90 | 0,583 |
| Jl. M. Boya | 500 | 90 | 0,521 |
| Jl. Johari | 525 | 90 | 0,547 |
| Jl. Datuk Boge | 650 | 90 | 0,677 |
| Jl. Datuk Ayib | 540 | 90 | 0,563 |
| Jl. S. Hasanuddin | 625 | 90 | 0,651 |
| Jl. Ahmad Yani | 985 | 90 | 1,026 |
| Jl. Pustu | 740 | 90 | 0,771 |
| Jl. Lintas Timur | 3550 | 90 | 3,739 |

Sumber : Hasil analisis

5.	KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil perhitungan redesain saluran pipa distribusi pada kasus Desa Pengalihan Keritang dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain :

- Analisa kebutuhan air bersih penduduk desa Pengalihan Kecamatan Keritang pada tahun 2025 mencapai 14,97 liter/detik.

- Sistem pendestribusian air bersih menggunakan pompa yang dialirkan dari reservoir ke pelayanan.

- Pada tahap pengembangan jaringan pipa, pipa distribusi yang lama tidak memerlukan perubahan diameter pipa karena kecepatan aliran didalam pipa pada daerah studi masih dapat bekerja dengan baik. Dilakukan penambahan pipa baru karena adanya peningkatan permintaan akan kebutuhan air bersih yang harus dilayani.

- Penambahan pipa baru juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air pelanggan

- Debit kebutuhan air bersih hasil proyeksi penduduk tahun 2025 dengan tingkat pelayanan 100 % dan kebutuhan 90 liter/orang/hari, kebutuhan rata-rata sebesar 13,02 liter/detik, kebutuhan harian maksimum sebesar 14,97 liter/detik dan kebutuhan jam puncak sebesar 21,48 liter/detik.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Sudradja S, 1983, Mekanika Fluida dan Hidrolika, Penerbit Nova, Bandung.

- Kindler J, Russell, 1984, Modeling Water Demand, Academic Pers Inc., New York

- Muliakusumah, Sutarsih, 2000, Proyeksi Penduduk, Erlangga, Jakrta.

- Merle C, et all, 2008, Mekanika Fluida, Erlangga, Jakarta.

- Orianto, Pratikno, 1984, Mekanika Fluida 1, BPFE, Jogjakarta.

- Raswari, 1987, Perencanaan dan Penggambaran Sistem Perpipaan, UI, Jakarta

- Rivai Yuliana, 2006, Evaluasi Sistem Distribusi dan rencana Peningkatan Pelayanan Air Bersih, Gorontalo

- R.M.Besari, 1978, Ilmu Teknik Pengairan, Pradna Paramita, Jakarta

- R.K. Linsey, 1986, Teknik Sumber Daya Air, Erlangga, Jakarta

- R.Weaper, 2000, Desain Pipa Proses Vol. 1& 2, UI Pres, Jakarta

- O.F.Patty, 1995, Tenaga Air, Erlangga, Jakarta

- Soewarno, 1995, Hidrologi I, Nova, Bandung

- Triatmaja B, Radianta, 2009, Hidraulika, Beta Offset, Jogjakarta

- T.Krist, 1991, Hidraulika Ringkas dan Jelas, Erlangga, Jakarta

- _____, 1990, Pedoman Teknis Penyediaan Air Bersih IKK Pedesaan, Dirjen Cipta Karya Dep. PU, Jakarta.

- _____, 2010, Buku Manual Program EPANET, http://darmadi18.files.wordpress.com/2010/11/buku-maual-program-epanetversiindonesia.pdf